.

# ANEXO – I

OBJETO: DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019

# PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 058/2019

| ITEM | Quant. | Descrição | Valor Médio Orçado* |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Conjunto Receptores GNSS RTK | R$ 78.966,67 |

*Com base em cotações de preços juntadas ao processo.

1- DO OBJETO

- Aquisição de 01 (um) Conjunto (Base e Rover) de receptores GNSS com sistema RTK (em tempo real), acompanhado de coletora e acessórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

- ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

- – O conjunto (base e rover) de receptores GNSS deve obrigatoriamente ser constituído de no mínimo da seguinte composição:

1.2.1.1. Receptor GNSS para a Base e Receptor GNSS para o Rover;

1.2.1.2. Coletor de dados com software de coleta de dados embarcado e habilitado;

1.2.1.3. Software de pós processamento de dados;

1.2.1.4. Conjunto de acessórios para um perfeito funcionamento do sistema.

- – Os  receptores GNSS e os softwares de processamento e de campo devem obrigatoriamente ser da mesma marca do equipamento oferecido, garantindo a total compatibilidade do sistema. Será aceito coletor de dados de marca distinta dos receptores excepcionalmente se tenha carregado e habilitado o software de campo da mesma marca dos receptores GNSS. O conjunto deve ainda ter as características mínimas conforme os itens que se seguem:

- – Os dois receptores devem ser totalmente integrados (receptor, antena e bateria) e já preparados e/ou habilitados para trabalharem tanto como base e também como rover indistintamente e com proteção IP67 ou superior;

- – Os receptores e/ou coletores de dados deverão possuir o firmware para operação completa de levantamentos nos modos Estático, Rápido Estático e Cinemático pós processados e no modo Cinemático em Tempo Real (RTK) com as seguintes precisões mínimas;

|  | Estático | Rápido Estático | Cinemático | RTK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizontal | 3 mm + 0,1 ppm | 3 mm + 0,5 ppm | 10 mm + 1 ppm | 10 mm + 1 ppm |
| Vertical | 3,5 mm + 0,4 ppm | 5 mm + 0,5 ppm | 20 mm + 1 ppm | 20 mm + 1 ppm |

- – 	Nos levantamentos no modo Rápido Estático o sistema receptor/antena/coletor/software de pós-processamento de mesmo fabricante deverão estar aptos a coletar dados com até 5 minutos de rastreio e processar esses dados com solução fixa nos resultados;

- – Devem ter no mínimo 120 canais de recepção de satélites e já estar completamente habilitados e prontos para Recepção de sinais do sistema GPS L1, L2 e L2C, Recepção de sinais do sistema GLONASS L1 e L2;

- – Possuir pelo menos um kit de bateria externa adicional (bateria, cabo(s) de conexão para o sistema GNSS e carregador) podendo ser dos tipos automotiva, bastão ou similares, proporcionando um perfeito funcionamento e integração com o sistema para utilização no conjunto GNSS base, para rastreamentos de longa duração, com autonomia de no mínimo 12 horas de rastreamento no modo RTK via GSM / GPRS e/ou rastreamento no modo pós processado;

- – Possuir obrigatoriamente módulos internos de rádio modem (com potência de transmissão mínima de 1W) e GSM/GPRS de série já totalmente habilitados e prontos para utilização;

- – Os receptores GNSS devem ser entregues com o módulo GSM/GPRS totalmente habilitados permitindo a conexão direta entre base e rover através do modo Direct Call e também permitir a conexão via GSM Rede/NTRIP.

- – Possibilitar a gravação de dados utilizando memória interna ou cartão de memória SD com capacidade de 4GB ou superior;

- – Permitir gravar ou converter os dados coletados para o formato RINEX onboard;

- – O coletor de dados deve ter, no mínimo, as seguintes características:

1.2.12.1. Possuir plataforma operacional Windows, Android ou compatível;

1.2.12.2. BLUETOOTH, WIFI ou WLAN integrados impreterivelmente;

1.2.12.3. Opção de ampliar o armazenamento de dados via cartões de memória SD;

1.2.12.4. Possuir display de cristal líquido colorido de no mínimo 3,7”;

1.2.12.5. Possuir câmera digital de no mínimo 5.0 megapixels;

1.2.12.6. Possuir bateria ou conjunto de baterias de Lithium-Ion, internas;

1.2.12.7. O coletor deverá também rastrear sinais GNSS (GPS e GLONASS) de modo autônomo independente do sistema GNSS principal, devendo atuar como GNSS auxiliar de navegação aproximada quando utilizando-se somente o coletor em campo.

- - O software de campo embarcado no coletor de dados deve ter, no mínimo, as seguintes características:

1.2.13.1. Idioma em Português;

1.2.13.2. Levantamento nos métodos Estático, Rápido Estático, Cinemático e RTK;

1.2.13.3. Possuir coleta automatizada com inserção de nome e descrição nos pontos;

1.2.13.4. Permitir estaqueamento e que o operador escolha vários tipos de referências;

1.2.13.5. Mostrar distâncias lineares e ambiente gráfico;

1.2.13.6. Permitir parar e recomeçar uma locação, ou mover para um novo ponto;

1.2.13.7. Permitir o acesso aos dados, mapa e offset;

1.2.13.8. Permitir visualização da localização em relação a uma linha ou arco de referência;

1.2.13.9. Permitir a visualização de sinais GPS / GLONASS e de nível de bateria;

1.2.13.10. Possibilite a importação e exportação de dados CAD (dxf e/ou dwg);

1.2.13.11. Possibilitar a entrada de caracteres alfanuméricos e lista de código;

1.2.13.12. Saída de dados configurável para qualquer software de topografia do mercado;

1.2.13.13. Capacidade para introduzir códigos e descrições nos pontos coletados;

1.2.13.14. O software de campo embarcado da mesma marca do equipamento deve ter CAD próprio para agilidade nas tarefas de estaqueamento e cálculo e subdivisão de áreas;

1.2.13.15. O software de campo deve ter ativada a opção com capacidade de criar e trabalhar com diferentes sistemas de coordenadas em campo (ex: sistema cartográfico UTM (N,E,Z)  e sistema topográfico (X,Y,Z));

1.2.13.16. O software de campo deve ainda possibilitar intercambiar a mesma obra entre o Sistema GNSS e a Estação Total através de pendrive USB, com isto receberá informações das coordenadas topográficas diretamente em seu display possibilitando criar um sistema de coordenadas local compatível com as coordenadas dos dois instrumentos;

1.2.13.17. Quando no modo RTK deve possibilitar a exportação de relatório com as precisões Dx, Dy e Dz em atendimento à norma do INCRA;

1.2.13.18. O software de campo deve permitir a coleta de dados em RTK e dados de brutos para pós processamento ao mesmo tempo, sem necessidade de sair da aplicação corrente;

1.2.13.18. O software de campo deve permitir o georreferenciamento da obra em tempo real na inicialização da base via GSM Rede, NTRIP ou IBGE-IP;

- – O  software de pós processamento deve ter, no mínimo, as seguintes características:

1.2.14.1. Idioma em Português e possibilite o download dos dados;

1.2.14.2. Processe os dados GNSS nos métodos Estático, Rápido Estático e Cinemático;

1.2.14.3. Permita a visualização dos dados levantados no modo RTK;

1.2.14.4 Faça análise numérica dos dados e efetue o ajustamento de redes geodésicas;

1.2.14.5. Gere os relatórios do processamento;

- - O conjunto GNSS RTK deverá ser acompanhado de, no mínimo, os seguintes acessórios e/ou softwares:

      - 03 Cartões de memória SD de no mínimo 2 GB;

      - 01 Bateria interna para a Coletora de Dados;

      - 03 Baterias recarregáveis de Lithium-Ion para os Receptores;

      - 01 Conjunto de carregadores/fontes para recarregar simultaneamente as baterias;

      - 01 Tripé de alumínio com base;

      - 01 Base nivelante;

      - 01 Estojo rígido para transporte;

      - 01 Suporte para base nivelante e antena;

      - 01 Dispositivo (trena) para medir a altura da antena GNSS;

      - 01 Bastão de alumínio extensivo de no mínimo 2,00 m;

      - 01 Suporte para Coletor de dados no Bastão;

      - 01 Leitor de cartão;

      - 02 Antenas UHF para os rádios internos da base e do rover;

      - 01 Kit bateria externa ou bateria com cabo “Y” para alimentação de 12V;

      - 01 Tripé extensível para Bastão;

      - 02 Softwares de Pós-processamento GNSS com as 02 respectivas licenças independentes ou 02 hardlocks para atender os 02 computadores dos nossos 02 escritórios da Prefeitura;

      - 02 Softwares de Topografia com as 02 respectivas licenças independentes ou 02 hardlocks para atender os 02 computadores dos nossos 02 escritórios da Prefeitura, sendo que esses softwares devem possuir no mínimo os seguintes módulos para cada licença: a) Cálculo de Perfil, b) Cálculo de Volumes c) Geodésia, d) Georreferenciamento, e) Visualização em 3D.

      - Até dois dias de treinamento no município de Taquarituba para os funcionários que utilizarão destes equipamentos.

###### Taquarituba/SP, 02 de maio de 2019

###### Walber de Oliveira

###### Secretario Municipal de Transportes e Compras

# ANEXO – II

# MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO Nº 043/2019

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 058/2019

OBJETO: “Aquisição de um Conjunto (Base e Rover) de receptores GNSS com sistema RTK (em tempo real), acompanhado de coletora e acessórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ofício da Coordenadoria Municipal de Engenharia e  Anexo I do Edital”.

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________________

Nº DO CNPJ: ______________________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:______________________________________________________________

TELEFONES: _______________________________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA/ MODELO | VALOR DO CONJUNTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX | XXXXXXX | XXXXXXXX |

# Prazo de Validade da Proposta  ___XX___ dias

Prazo de entrega:_____XXX_____

Juntar na proposta o ANEXO VIII (Termo de Compromisso).

_____XX____, ___ de ________ de 2019

_________________ ________________

Nome do Responsável (Carimbo da Empresa e CNPJ)

NOTA:

Além do modelo acima, a proposta deverá obedecer também às especificações contidas no Edital, item 6 - DA PROPOSTA DE PREÇO e;

item 6.2 letra “f” - NOME e QUALIFICAÇÃO completos do representante da empresa que a representará no ato da assinatura do contrato, no caso de ser a licitante vencedora do certame, conforme tabela abaixo:

Nome: ______________________________________________

Cargo: ______________________________________________

CPF: _________________________ RG: ___________________

Data de Nascimento: ______________________

Endereço residencial completo: ___________________________________________________

E-mail institucional: __________________________________

E-mail pessoal: ______________________________________

Telefone(s): _________________________________________

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO III - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019

OBJETO: “Aquisição de um Conjunto (Base e Rover) de receptores GNSS com sistema RTK (em tempo real), acompanhado de coletora e acessórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ofício da Coordenadoria Municipal de Engenharia e  Anexo I do Edital”.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu ..........................xxxxxxxx............................ (nome completo), RG nº. ............xxxxxxxxx................,representante legal da .................xxxxxxxxxxx................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ........xxxxx......, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 043/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) .

..................., ....... de .......... de 2019

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO IV - MODELO

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019.

DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

OBJETO: “Aquisição de um Conjunto (Base e Rover) de receptores GNSS com sistema RTK (em tempo real), acompanhado de coletora e acessórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ofício da Coordenadoria Municipal de Engenharia e  Anexo I do Edital”.

...............xxxx.......,...............xxxxxxxxxxxxxxxx...................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. ..........xxxxxxxxxxxxx........................ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...............................xxxxxxxxxxxxxxxxxx..........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº...........xxxxxxxxxxxxxxxxx....... e do CPF nº ..............xxxxxxxxxxxxxxx............, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de .......... de 2019

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

# ANEXO V

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019

## PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”

OBJETO: “Aquisição de um Conjunto (Base e Rover) de receptores GNSS com sistema RTK (em tempo real), acompanhado de coletora e acessórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ofício da Coordenadoria Municipal de Engenharia e  Anexo I do Edital”.

OUTORGANTE: ........xxxxxxxxxx............, (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº .....xxxxxxxxxxx.........), com sede na Rua ..............xxxxxxxxxxxxxxxx................, nº .....xxxxx........, bairro .........xxxxxxxxxxx........, na cidade de ........xxxxxxxxxxxxxx......, Estado de ............xxxxxxxxxxxx........, (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) .....xxxxxxxxxxxxxx............, .........xxxxxxxxxxxx............... (nacionalidade), .............................. (estado civil), .......xxxxxxxxxx... (profissão), portador (a) do RG nº .........xxxxxxxxxxx..... e do CPF nº .....xxxxxxxxx....., residente e domiciliado na Rua .................xxxxxxxxxxxxxxxx............, nº .........., na cidade de ..........xxxxxxxxxxx......, Estado de .....xxxxxxxxxxxxxxxxxxx...................., ----------

OUTORGADO: Sr. (a) ...............xxxxxxxxxx......., ......xxxxxxxxxxxx..... (nacionalidade), .........xxxxxxxx........ (estado civil), .......xxxxxxxxxx.... (profissão), portador(a) do RG nº .......xxxxxx.... e do CPF nº .......xxxxxxxxxx..., residente e domiciliado na Rua .....xxxxxxxx........., nº ..xxxx.x...., bairro .......xxxxxxxx......, na cidade de .......xxxxxxxxxxx..........., Estado de ....xxxxxxxxxxx...; ----------

PODERES: Ao qual confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL  nº 043/2019, da Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

..................., ....... de .......... de 2019

__________________________________

Outorgante (Carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

RECONHECER FIRMA. – ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES

ANEXO VI - MODELO

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2019

PROCESSO ADM. LICITATORIO nº 058/2019

OBJETO: “Aquisição de um Conjunto (Base e Rover) de receptores GNSS com sistema RTK (em tempo real), acompanhado de coletora e acessórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ofício da Coordenadoria Municipal de Engenharia e  Anexo I do Edital”.

A_______xxxxxxx__, inscrita no CNPJ sob o nº___xxxxxxxxxx, com sede__xxxxxxxxxx_, por intermédio de seu representante legal Sr(a)__________xxxxxxxxxxx___, portador(a) do RG nº _______xxxxxxxx___CPF______xxxxxxxxxxxx__, DECLARO, sob as penas da lei, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar n° 147/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do momento da declaração de vencedor  deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

..................., ....... de .......... de 2019

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

(carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019

PROC. ADM. LICITATÓRIO N° 058/2019

CONTRATO N° ___/2019

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA E A EMPRESA --

CONTRATO N° ___/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, com sede na Rua ........XXXXX....................., nº ..XXXX........., inscrita no CNPJ sob o nº ........XXXXXX............., doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. .XXXXXXX....., portador do RG nº ..XXXX.., inscrito no CPF nº .......XXXXXX...., e a empresa ...XXXXXXXXX.., com sede na Rua ...XXXXXXXX...., nº ...XXX..., na cidade de ....XXXXX..., Estado de ....XXXXXXX...., inscrita no CNPJ sob o nº ....XXXXX...., doravante denominado Contratada, representada neste ato por ......XXXXXX......, portador do RG nº .XXXXX..., inscrito no CPF nº .....XXXXXXX.., firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada nos autos do processo administrativo concernente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 043/2019, Processo Administrativo Licitatório nº 058/2019. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente as normas da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006 de 06 de abril de 2006 e aplicando subsidiariamente no que couberem às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, além das cláusulas e condições constantes neste Contrato e seus respectivos Anexos, e dos princípios gerais de direito, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este Contrato tem por objetivo: “Aquisição de um Conjunto (Base e Rover) de receptores GNSS com sistema RTK (em tempo real), acompanhado de coletora e acessórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ofício da Coordenadoria Municipal de Engenharia e  Anexo I do Edital”.

PARÁGRAFO ÚNICO- Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2019 e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA que formam o procedimento licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR, CONDIÇÕES, COMPENSAÇÕES E ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ XXXXXX (. XXXXX...), a seguir descrito conforme a proposta:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA/ MODELO | VALOR R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Conjunto Receptores GNSS RTK...................... | 01 | XXXXXXX | XXXXXXXX |

Os pagamentos devidos aos Contratados serão efetuados da seguinte forma:

2.1. - Ao contratado, mediante a apresentação da Nota Fiscal-E/Fatura correspondente, devidamente autorizada e atestada pelo(s) responsável (eis) e registrada no Setor competente e empenhada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquarituba.

2.2 - O pagamento será feito à vista, através de crédito em conta corrente a ser fornecida pelo Contratado, ou cheque nominal a seu favor a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Taquarituba, depois de atendidas as formalidades para liberação.

2.3 – Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento, ainda que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente, correrão por conta da dotação orçamentária a seguir especificadas:

441

1...............................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02............................................	PODER EXECUTIVO

02.17.......................................	COORDENADORIA Municipal de Engenharia

02.17.01......................................	COORDENADORIA Municipal de Engenharia                    02.17.15......................................	Urbanismo

02.17.01.15.451..............................Infra Estrutura Urbana

02.17.01.15.451.0028......................Atividade da Coordenadoria da Engenharia

02.17.01.15.451.0028.1017.0000......Aquis de equipamentos esportivos e mobiliários em geral

4.4.90.52.00...........................	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0.01.00.......110.000...............	GERAL - DIVERSOS

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

a) Caberá a CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato, de acordo com o estabelecido na cláusula segunda.

b) A CONTRATANTE fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização na execução do Contrato, desde já ficando nomeado o Sr. Carlos Augusto Pedroso - Coordenador de Esportes, Lazer e Turismo.

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento do objeto do presente Contrato de acordo com a proposta apresentada no procedimento licitatório e de acordo com a Adjudicação em seu favor, conforme consta na Cláusula Segunda e de acordo com o PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2019, a qual como todos os documentos da Licitação e especificações da CONTRATANTE, passa a fazer parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição.

A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

A CONTRATADA é responsável também pela qualidade do objeto fornecido, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega do bem, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E EXECUÇÃO DE ENTREGA DO OBJETO

6.1 - O contrato terá VIGÊNCIA de: 90 (noventa) dias contados a partir da sua assinatura com o vencedor do objeto, de ----/----/----- até ----/----/-----.

6.2 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações constantes no ANEXO I do Edital, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, na Coordenadoria Municipal da Engenharia, sito a Av. Gov. Mario Covas n° 915, Novo Centro, Taquarituba/SP, momento em que deverá ser emitido o TERMO DE RECEBIMENTO PRÓVISÓRIO.

6.2.1 - No prazo de até 20 (vinte) dias após a entrega, será emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

6.3 - A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento do objeto, conforme consta na Cláusula Segunda, sem ônus adicional ao preço pactuado.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES

Em caso de inadimplência contratual e o não fornecimento do objeto de acordo com o previsto na cláusula segunda nos prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa e sanções de acordo com o abaixo estabelecido:

I - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante na cláusula sexta, ficará a CONTRATADA, sujeita à multa de 0,5% ao dia de atraso, calculada sobre o preço total do objeto.

II - A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94, em caso de multa, esta corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado da contratação, a ser aplicada em caso de infringir qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada;

III - As penalidades previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações;

IV - A CONTRATANTE para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato poderá ser rescindido por ambas as partes de pleno direito, independente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, assim como, livre de qualquer ônus nos seguintes casos:

a) Por dolo, culpa, simulação ou fraude na sua execução;

b) Quando, pela reiteração de impugnações efetuadas pela CONTRATANTE, ficar evidenciado a incapacidade da CONTRATADA de executar o objeto do presente contrato, ou dar continuidade ao mesmo;

c) No caso de falência, concordata, liquidação ou dissolução judicial, ou extrajudicial, da CONTRATADA, ou ainda caso ocorra alteração em sua estrutura social, que prejudique ou impossibilitem a execução dos serviços contratados;

d) Nos demais fatos elencados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso ocorra à rescisão, fica a parte provocadora, obrigada a comunicar a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO

A Alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato, somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte, exceto o previsto na Cláusula Segunda, parágrafo terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, DE 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006 de 06 de abril de 2006, aplicando subsidiriamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS

Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a ser devidos em decorrência do presente correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006, de 06 de abril de 2006, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações, recorrendo à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Taquarituba, Estado de São Paulo, como competente para dirimir quaisquer questões do presente Contrato, respondendo a parte vencida por todos os ônus decorrentes da demanda.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Taquarituba (SP), xx de xxxxxxx de 2019.

## CONTRATANTE

## CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)_____________________________________                           2)____________________________________

ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa ____xxxxxxxxxxxxx____, com sede na cidade de ____________Estado de___xxxxxxxxx_, Rua __xxxxxxx_, nº ___xxxxxxx_, bairro____xxxxxxxxxxx_____inscrita no CNPJ sob o nº ____xxxxxxxxxx__Inscrição Estadual sob o nº___xxxxxxxxx, neste ato representado pelo (a) _______________xxxxxxxxxxxxxx_________________, RG:_______xxxxxxxxxx___, declara, por este e na melhor forma de direito, que conhece e concorda com todos os termos do Edital, Anexos e na minuta de contrato, que fazem parte do Pregão Presencial nº 043/2019 –  (“Aquisição de um Conjunto (Base e Rover) de receptores GNSS com sistema RTK (em tempo real), acompanhado de coletora e acessórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ofício da Coordenadoria Municipal de Engenharia e  Anexo I do Edital”). Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela Prefeitura Municipal de Taquarituba, quanto à classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à Licitante.

Declaramos, mais, que não existe, no presente momento, pedido de falência ou concordata em nome desta empresa licitante, nem outro impedimento superveniente que possa comprometer nossa capacidade técnica e/ou operativa. Caso tais condições venham a ocorrer, no decorrer do certame, submetemos à desclassificação automática.

A empresa ______xxxxxxxxxx_________, assume ainda o compromisso de entregar o objeto da presente Licitação de acordo com suas respectivas especificações e preços de acordo com a proposta apresentada.

Declaramos, finalmente, concordar expressamente com todos os termos do Edital e as exigências nele contidas.

Assinatura do responsável              Carimbo com CNPJ

_____________,____ de ___________ de ____

Local e data

ANEXO IX

NOMEAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

PREGÃO Nº 043/2019

OBJETO: “Aquisição de um Conjunto (Base e Rover) de receptores GNSS com sistema RTK (em tempo real), acompanhado de coletora e acessórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ofício da Coordenadoria Municipal de Engenharia e  Anexo I do Edital”.

A Secretaria Municipal de Transportes e Compras de Taquarituba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica designado o servidor abaixo relacionado, para acompanhamento da execução do contrato decorrente do Proc. Adm. Lic. nº 058/2019, para “Aquisição de equipamentos para montagem de 04 (quatro) Academias ao ar livre em parques e praças do município, conforme especificações constantes no anexo I do edital”.

Engº João Carlos Bortotti – Coordenador Municipal da Engenharia

Artigo 2º Esta NOMEAÇÃO entra em vigor na data da abertura do processo licitatório.

Ciente:

_________________________

João Carlos Bortotti

Taquarituba, 07 de junho de 2019

Walber de Oliveira

Secretário Municipal de Transportes e Compras

ANEXO X - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br)

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 043/2019

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO n° 058/2019

Denominação:__________________________________________________________________

CNPJ:_________________________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________________

e-mail:________________________________________________________________________

Cidade:_______________________________________________________________________

Estado:________________________________________________________________________

Telefone/Fax:__________________________________________________________________

OBJETO: “Aquisição de um Conjunto (Base e Rover) de receptores GNSS com sistema RTK (em tempo real), acompanhado de coletora e acessórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ofício da Coordenadoria Municipal de Engenharia e  Anexo I do Edital”.

DATA:  25/06/2019   -   13:30 h

Obtivemos, através do acesso à página www.taquarituba.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

______________________, ____/____/_____

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, pelo e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Taquarituba da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

-------------------------