###### ANEXO – I

OBJETO: DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020

# PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 008/2020

OBJETO: “Aquisição de playgrounds de madeira para instalação nas escolas municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil do município, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Educação e especificações constantes no anexo I do edital”.

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO* |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | PLAYGROUND P/ EDUCAÇÃO INFANTIL – 02 TORRES 02 - Torres com cobertura composta com 04 pilares em madeira plástica 90x90mm com reforço, interligados com metalão 50x30 chapa 18, com uma plataforma de madeira plástica ecológica medindo no mínimo 0,70m x 0,70m, fixadas com rebites de repuxo. Altura da plataforma do chão 1,30m, cobertura em fibra de vidro com 4 caídas de água. Medida mínima: altura 3,30m, largura 0,90m x 0,90m. 03 - grades de proteção lateral (guarda corpo de 0,85m) feito de metalão 10 x 40 e 20 x 20. 01 - Fechamento/brinquedo produzido em chapa PEAD na cor Amarelo, contendo um relógio produzido em chapa PEAD na cor vermelho, com escrita em alto relevo, com a frase: “que horas são?”, com objetivo de aprendizagem das horas entre as crianças. 01 - Fechamento/brinquedo JOGO DA VELHA, quadro confeccionado em metalão 20 x 20 chapa mínimo 18 soldados com solda Mig®, pintura eletrostática colorida secagem em estufa. Conjunto com 9 cubos confeccionados em resina termoplástica em rotomoldagem em cores variadas fixados ao quadro através de solda, medindo: 0,80m x 0,80m. 01 - Passarelas sendo (positiva) base confeccionada com metalão 30 x 20 chapa, grade de segurança em tubo 3/4; assoalho em madeira plástica ecológica, fixadas através de rebite de repuxo. Medindo no mínimo 2,40m comprimento, 0,85m largura e grade (guarda corpo) de 0,85m. (ligação entre torres). 01 - Escada fixa - com 6 degraus em madeira de lei (madeira Itauba) certificada junto ao IBAMA, base laterais e degraus confeccionados com metalão 50x30 chapa 18 unidos com solda Mig®. Medindo no mínimo: largura 0,80m x comprimento 2,00m. 01 - Rampa de corda - estrutura com tubo industrial 2" chapa 13, rampa em corda poliéster em quadros de 15x15 cm tipo re com cruzamentos travados e interligados em plástico injetado, não podendo conter nós aparentes; medindo no mínimo: largura 0,85m, comprimento 2,20m. Todos os parafusos utilizados para a montagem do Brinquedo/PlayGround deverão ter acabamentos em ponteiras em Polietileno, Objetivando a maior segurança dos usuários. 01 – Escalador produto de alta resistência pode ser acoplado através do sistema de encaixe nos módulos, não necessitando de ferramentas ou elementos de fixação. Dimensões: Comprimento: 1,80 m; Largura: 0,95 m; Altura: 0,50 m; Escalador altamente resistente com orifícios vazados para apoio dos pés; Produto componível; Com proteção nas laterais; Cantos arredondados; Sistema de encaixe. Matéria-Prima: PEBLD: Polietileno de baixa densidade linear (material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. 01 - Escorregador duplo de fibra de vidro reto - Medindo Largura mínima 0,80 x Comprimento mínimo 2,50m. Base de apoio de chão em tubo 7/8. Apresentar junto a proposta o certificado emitido por órgão competente, acreditado pelo INMETRO (OCP), comprovando a conformidade todos os produtos que compõe o brinquedo conforme normas da ABNT16071/2012 em nome do fabricante. Apresentar de relatórios de ensaios de produtos (rep) emitida em nome da fabricante do material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina (ABNT NBR 8094:1983); determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas (ABNT NBR 5841: 2015); tintas e vernizes — avaliação da degradação de revestimento — designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - parte 3: avaliação do grau de enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3: 2015) utilizados na fabricação dos playgrounds. O relatório deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.- relatório de ensaio de tração emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes às soldas utilizadas na fabricação dos materiais, emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar comprovado que as amostras utilizadas para a realização do relatório, apresentaram ruptura após receber uma carga mínima de 3.800 kgf. - da madeira utilizada na fabricação dos itens, as licitantes deverão apresentar comprovante de que a fabricante dos playgrounds encontra-se inscrito no cadastro técnico federal (CTF) do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis (IBAMA). | R$ 20.456,83 |
| 02 | 05 | PLAYGROUND P/ EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – 04 TORRES 04 - Torres com cobertura composta com 04 pilares em madeira plástica 90x90mm com reforço, interligados com metalão 50x30 chapa 18, com uma plataforma de madeira plástica ecológica medindo no mínimo 0,70m x 0,70m, fixadas com rebites de repuxo. Altura da plataforma do chão 1,30m, cobertura em fibra de vidro com 4 caídas de água. Medida mínima: altura 3,30m, largura 0,90m x 0,90m. 03 - grades de proteção lateral (guarda corpo de 0,85m) feito de metalão 10 x 40 e 20 x 20. 01 - Fechamento/brinquedo produzido em chapa PEAD na cor Amarelo, contendo um relógio produzido em chapa PEAD na cor vermelho, com escrita em alto relevo, com a frase: “que horas são?”, com objetivo de aprendizagem das horas entre as crianças. 01 - Fechamento/brinquedo JOGO DA VELHA, quadro confeccionado em metalão 20 x 20 chapa mínimo 18 soldados com solda Mig®, pintura eletrostática colorida secagem em estufa. Conjunto com 9 cubos confeccionados em resina termoplástica em rotomoldagem em cores variadas fixados ao quadro através de solda, medindo: 0,80m x 0,80m. 01 - Túnel em ferro - confeccionado em aço tubo em chapa; com reforço nas abas em ferro chato 1 x 3/16; medindo comprimento 2,00m x 0,65m diâmetro com 2 reforços em chapa 16 que interligam as torres, bem como sustentam o túneo de ferro, trazendo mais segurança para as crianças. O Túnel de Ferro deverá ter 6 aberturas objetivando a visualização do usuário que estará utilizando.(ligação entre torres). 02 - Passarela sendo (negativa e reta) base confeccionada com metalão 30 x 20 chapa, grade de segurança em tubo 3/4; assoalho em madeira plástica ecológica, fixadas através de rebite de repuxo. Medindo no mínimo 2,40m comprimento, 0,85m largura e grade (guarda corpo) de 0,85m. (ligação entre torres). 01 - Rampa de corda de nó - estrutura fabricada com metalão 60x40 chapa 18, laterais de proteção em tubo 7/8 chapa 18; rampa em madeira plástica ecológica fixada com rebites de repuxo na horizontal para apoio dos pés e corda com nós para subir; medindo no mínimo: largura 0,90m x comprimento 2,20m. 02 - Escorregador ferro - medindo no mínimo: largura a 0,40m x comprimento 3,00m; base de apoio de chão em tubo 7/8; chapa 18. 01 - Escada fixa - com 6 degraus em madeira de lei (madeira Itauba) certificada junto ao IBAMA, base laterais e degraus confeccionados com metalão 50x30 chapa 18 unidos com solda Mig®. Medindo no mínimo: largura 0,80m x comprimento 2,00m. 01 - Rampa de corda - estrutura com tubo industrial 2" chapa 13, rampa em corda poliéster em quadros de 15x15 cm tipo re com cruzamentos travados e interligados em plástico injetado, não podendo conter nós aparentes; medindo no mínimo: largura 0,85m, comprimento 2,20m. Todos os parafusos utilizados para a montagem do Brinquedo/PlayGround deverão ter acabamentos em ponteiras em Polietileno, Objetivando a maior segurança dos usuários. 01 - Balanço de correntes dois lugares: base de apoio tipo A feito em tubo industrial 2" chapa 18, varão em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com roldanas e rolamentos, assentos em metalão 40x20 chapa 18 ligados em apoio de mão com tubo 1" chapa 18. Apresentar junto a proposta o certificado emitido por órgão competente, acreditado pelo INMETRO (OCP), comprovando a conformidade todos os produtos que compõe o brinquedo conforme normas da ABNT16071/2012 em nome do fabricante. Apresentar de relatórios de ensaios de produtos (REP) emitida em nome da fabricante do material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina (ABNT NBR 8094:1983); determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas (ABNT NBR 5841: 2015); tintas e vernizes — avaliação da degradação de revestimento — designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - parte 3: avaliação do grau de enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3: 2015) utilizados na fabricação dos playgrounds. O relatório deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.- relatório de ensaio de tração emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes às soldas utilizadas na fabricação dos materiais, emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar comprovado que as amostras utilizadas para a realização do relatório, apresentaram ruptura após receber uma carga mínima de 3.800 kgf. - da madeira utilizada na fabricação dos itens, as licitantes deverão apresentar comprovante de que a fabricante dos playgrounds encontra-se inscrito no cadastro técnico federal (CTF) do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis (IBAMA). | R$ 33.864,40 |

* Valor Médio Orçado - conforme cotações de preços juntadas ao processo.

MODELO ITEM 01				        MODELO ITEM 02

** Imagem Ilustrativa.

NOTA: Todas as despesas, fretes, e demais que incidirem para o cumprimento do presente Edital, correrão exclusivamente por conta do licitante vencedor.

###### Taquarituba/SP, 31 de janeiro de 2020

###### Walber de Oliveira

###### Secretario Municipal de Transportes e Compras

# ANEXO – II

# MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO Nº 004/2020

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 008/2020

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________________

Nº DO CNPJ: ______________________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:______________________________________________________________

TELEFONES: _______________________________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX | XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 02 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX | XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

# Prazo de Validade da Proposta: ___XX___ dias

Prazo de entrega:_____XXX_____

Juntar na proposta o ANEXO VIII (Termo de Compromisso).

_____XX____, ___ de ________ de 2020

_________________ ________________

Nome do Responsável (Carimbo da Empresa e CNPJ)

NOTA:

Além do modelo acima, a proposta deverá obedecer também às especificações contidas no Edital, item 6 - DA PROPOSTA DE PREÇO e;

Item 6.2 letra “f” - NOME e QUALIFICAÇÃO completos do representante da empresa que a representará no ato da assinatura do contrato, no caso de ser a licitante vencedora do certame, conforme tabela abaixo:

Nome: ______________________________________________

Cargo: ______________________________________________

CPF: _________________________ RG: ___________________

Data de Nascimento: ______________________

Endereço residencial completo: ___________________________________________________

E-mail institucional: __________________________________

E-mail pessoal: ______________________________________

Telefone(s): _________________________________________

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO III - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu ..........................xxxxxxxx............................ (nome completo), RG nº. ............xxxxxxxxx................,representante legal da .................xxxxxxxxxxx................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ........xxxxx......, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 004/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) .

..................., ....... de .......... de 2020

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO IV - MODELO

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.

DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

...............xxxx.......................xxxxxxxxxxxxxxxx...................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº ..............xxxxxxxxxxxxx........................ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...............................xxxxxxxxxxxxxxxxxx..........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº...........xxxxxxxxxxxxxxxxx....... e do CPF nº ..............xxxxxxxxxxxxxxx............, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de .......... de 2020

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

# ANEXO V

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020

## PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”

OUTORGANTE: ........xxxxxxxxxx............, (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº .....xxxxxxxxxxx.........), com sede na Rua ..............xxxxxxxxxxxxxxxx................, nº .....xxxxx........, bairro .........xxxxxxxxxxx........, na cidade de ........xxxxxxxxxxxxxx......, Estado de ............xxxxxxxxxxxx........, (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) .....xxxxxxxxxxxxxx............, .........xxxxxxxxxxxx............... (nacionalidade), .............................. (estado civil), .......xxxxxxxxxx... (profissão), portador(a) do RG nº .........xxxxxxxxxxx..... e do CPF nº .....xxxxxxxxx....., residente e domiciliado na Rua .................xxxxxxxxxxxxxxxx............, nº .........., na cidade de ..........xxxxxxxxxxx......, Estado de .....xxxxxxxxxxxxxxxxxxx...................., ----------

OUTORGADO: Sr. (a) ...............xxxxxxxxxx......., ......xxxxxxxxxxxx..... (nacionalidade), .........xxxxxxxx........ (estado civil), .......xxxxxxxxxx.... (profissão), portador(a) do RG nº .......xxxxxx.... e do CPF nº .......xxxxxxxxxx..., residente e domiciliado na Rua .....xxxxxxxx........., nº ..xxxx.x...., bairro .......xxxxxxxx......, na cidade de .......xxxxxxxxxxx..........., Estado de ....xxxxxxxxxxx...; ----------

PODERES: Ao qual confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL  nº 004/2020, da Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

..................., ....... de .......... de 2020

__________________________________

Outorgante (Carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

RECONHECER FIRMA. – ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES

ANEXO VI - MODELO

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2020

PROCESSO ADM. LICITATORIO nº 008/2020

A_______xxxxxxx__, inscrita no CNPJ sob o nº___xxxxxxxxxx, com sede__xxxxxxxxxx_, por intermédio de seu representante legal Sr(a)__________xxxxxxxxxxx___, portador(a) do RG nº _______xxxxxxxx___CPF______xxxxxxxxxxxx__, DECLARO, sob as penas da lei, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar n° 147/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do momento da declaração de vencedor  deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

..................., ....... de .......... de 2020

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

(carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020

PROC. ADM. LICITATÓRIO N° 008/2020

CONTRATO N° ___/2020

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA E A EMPRESA ---------------.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, com sede na Rua ........XXXXX....................., nº ..XXXX........., inscrita no CNPJ sob o nº ........XXXXXX............., doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. .XXXXXXX....., portador do RG nº ..XXXX.., inscrito no CPF nº .......XXXXXX...., e a empresa ...XXXXXXXXX.., com sede na Rua ...XXXXXXXX...., nº ...XXX..., na cidade de ....XXXXX..., Estado de ....XXXXXXX...., inscrita no CNPJ sob o nº ....XXXXX...., doravante denominado CONTRATADA, representada neste ato por ......XXXXXX......, portador do RG nº .XXXXX..., inscrito no CPF nº .....XXXXXXX.., firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada nos autos do processo administrativo concernente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2020, Processo Administrativo Licitatório nº 008/2020. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente as normas da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006 de 06 de abril de 2006 e aplicando subsidiariamente no que couberem, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, além das cláusulas e condições constantes neste Contrato e seus respectivos Anexos, e dos princípios gerais de direito, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este Contrato tem por objetivo: “Aquisição de playgrounds de madeira para instalação nas escolas municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil do município, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Educação e especificações constantes no anexo I do edital”.

PARÁGRAFO ÚNICO- Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2020 e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA que formam o procedimento licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR, CONDIÇÕES, COMPENSAÇÕES E ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ XXXXXX (. XXXXX...), a seguir descrito conforme a proposta:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA/ MODELO | VALOR R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX | XXXXXXX | XXXXXXXX |

Os pagamentos devidos aos Contratados serão efetuados da seguinte forma:

2.1. - Ao contratado, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente autorizada e atestada pelo(s) responsável(eis) e registrada no Setor competente e empenhada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquarituba.

2.2 - O pagamento será feito à vista, através de crédito em conta corrente a ser fornecida pelo Contratado, ou cheque nominal a seu favor a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Taquarituba, depois de atendidas as formalidades para liberação.

2.3 – Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento, ainda que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente, correrão por conta da dotação orçamentária a seguir especificadas:

087

1...............................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02............................................	PODER EXECUTIVO

02.04.......................................	COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO

02.04.01..................................	COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO

12............................................	Educação

12.361.....................................	Ensino Fundamental

12.361.0007............................	EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.00071007.0000..........	Aquisição de veículos, equip. e mobiliários em geral

4.4.90.52.00............................	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0.01.00.......220.000................	ENSINO FUNDAMENTAL

113

1...............................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02............................................	PODER EXECUTIVO

02.04.......................................	COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO

02.04.01..................................	COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO

12............................................	Educação

12.361.....................................	Educação Infantil

12.361.0007............................	EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL

12.361.00071007.0000..........	Aquisição de veículos, equip. e mobiliários em geral - creches

4.4.90.52.00............................	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0.01.00.......220.000................	ENSINO INFANTIL - CRECHE

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

a) Caberá a CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato, de acordo com o estabelecido na cláusula segunda.

b) A CONTRATANTE fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização na execução do Contrato, desde já ficando nomeado o Sr. Emanuel Rodrigo dos Santos - Técnico de Informática - CPF: 348.322.398-30.

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento do objeto do presente Contrato de acordo com a proposta apresentada no procedimento licitatório e de acordo com a Adjudicação em seu favor, conforme consta na Cláusula Segunda e de acordo com o PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2020, a qual como todos os documentos da Licitação e especificações da CONTRATANTE, passa a fazer parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição.

A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

A CONTRATADA é responsável também pela qualidade do objeto fornecido, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega do bem, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E EXECUÇÃO DE ENTREGA DO OBJETO

6.1 - O contrato terá VIGÊNCIA de: 90 (noventa) dias contados a partir da sua assinatura com o vencedor do objeto, de ----/----/----- até ----/----/-----.

6.2 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue e devidamente montado de acordo com as especificações constantes no ANEXO I do Edital, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias da assinatura do contrato, nos locais indicados pela Coordenadoria Municipal da Educação, dentro dos limites do município de Taquarituba/SP, momento em que deverá ser emitido o TERMO DE RECEBIMENTO PRÓVISÓRIO.

6.2.1 - No prazo de até 20 (vinte) dias após a entrega, será emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

6.3 - A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento do objeto, conforme consta na Cláusula Segunda, sem ônus adicional ao preço pactuado.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES

Em caso de inadimplência contratual e o não fornecimento do objeto de acordo com o previsto na cláusula segunda nos prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa e sanções de acordo com o abaixo estabelecido:

I - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante na cláusula sexta, ficará a CONTRATADA, sujeita à multa de 0,5% ao dia de atraso, calculada sobre o preço total do objeto.

II - A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94, em caso de multa, esta corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado da contratação, a ser aplicada em caso de infringir qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada;

III - As penalidades previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações;

IV - A CONTRATANTE para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato poderá ser rescindido por ambas as partes de pleno direito, independente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, assim como, livre de qualquer ônus nos seguintes casos:

a) Por dolo, culpa, simulação ou fraude na sua execução;

b) Quando, pela reiteração de impugnações efetuadas pela CONTRATANTE, ficar evidenciado a incapacidade da CONTRATADA de executar o objeto do presente contrato, ou dar continuidade ao mesmo;

c) No caso de falência, concordata, liquidação ou dissolução judicial, ou extrajudicial, da CONTRATADA, ou ainda caso ocorra alteração em sua estrutura social, que prejudique ou impossibilitem a execução dos serviços contratados;

d) Nos demais fatos elencados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso ocorra à rescisão, fica a parte provocadora, obrigada a comunicar a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO

A Alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato, somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte, exceto o previsto na Cláusula Segunda, parágrafo terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, DE 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006 de 06 de abril de 2006, aplicando subsidiriamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS

Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a ser devidos em decorrência do presente, correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006, de 06 de abril de 2006, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações, recorrendo à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Taquarituba, Estado de São Paulo, como competente para dirimir quaisquer questões do presente Contrato, respondendo a parte vencida por todos os ônus decorrentes da demanda.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Taquarituba (SP), xx de xxxxxxx de 2020.

## CONTRATANTE

## CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)_____________________________________                           2)____________________________________

ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa ____xxxxxxxxxxxxx____, com sede na cidade de ____________Estado de___xxxxxxxxx_, Rua __xxxxxxx_, nº ___xxxxxxx_, bairro____xxxxxxxxxxx_____inscrita no CNPJ sob o nº ____xxxxxxxxxx__Inscrição Estadual sob o nº___xxxxxxxxx, neste ato representado pelo (a) _______________xxxxxxxxxxxxxx_________________, RG:_______xxxxxxxxxx___, declara, por este e na melhor forma de direito, que conhece e concorda com todos os termos do Edital, Anexos e na minuta de contrato, que fazem parte do Pregão Presencial nº 004/2020 – (“Aquisição de playgrounds de madeira para instalação nas escolas municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil do município, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Educação e especificações constantes no anexo I do edital”). Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela Prefeitura Municipal de Taquarituba, quanto à classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à Licitante.

Declaramos, mais, que não existe, no presente momento, pedido de falência ou concordata em nome desta empresa licitante, nem outro impedimento superveniente que possa comprometer nossa capacidade técnica e/ou operativa. Caso tais condições venham a ocorrer, no decorrer do certame, submetemos à desclassificação automática.

A empresa ______xxxxxxxxxx_________, assume ainda o compromisso de entregar o objeto da presente Licitação de acordo com suas respectivas especificações e preços de acordo com a proposta apresentada.

Declaramos, finalmente, concordar expressamente com todos os termos do Edital e as exigências nele contidas.

Assinatura do responsável              Carimbo com CNPJ

_____________,____ de ___________ de ____

Local e data

ANEXO IX

NOMEAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

PREGÃO Nº 004/2020

O Secretário Municipal de Transportes e Compras de Taquarituba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica designada a servidora abaixo relacionada, para acompanhamento da execução do contrato decorrente do Proc. Adm. Lic. nº 008/2020, para “Aquisição de playgrounds de madeira para instalação nas escolas municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil do município, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Educação e especificações constantes no anexo I do edital”.

Sr. Ludney Rocha da Silva - Chefe de Dept. Educação.

Artigo 2º Esta NOMEAÇÃO entra em vigor na data da abertura do processo licitatório.

Ciente:

_________________________

Ludney Rocha da Silva

Taquarituba, 31 de janeiro de 2020

WALBER DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Transportes e Compras

ANEXO X - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br)

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 004/2020

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO n° 008/2020

Denominação:__________________________________________________________________

CNPJ:_________________________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________________

e-mail:________________________________________________________________________

Cidade:_______________________________________________________________________

Estado:________________________________________________________________________

Telefone/Fax:__________________________________________________________________

Obtivemos, através do acesso à página www.taquarituba.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

______________________, ____/____/_____

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, pelo e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Taquarituba da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.